## Slide 1
Tugas
MATERI VLAN

## Slide 2
Anggota Kelompok
  KANA MAULANA
  M.MIFTAHUDIN

## Slide 3
Latar Belakang
Sebelum adanya VLAN, semua perangkat yang terhubung ke switch berada dalam satu jaringan (broadcast domain) yang sama. Hal ini menimbulkan beberapa masalah, antara lain:
  Broadcast terlalu luas, menyebabkan jaringan menjadi lambat.
  Keamanan rendah, karena semua perangkat bisa saling berkomunikasi tanpa batasan.
  Kesulitan pengelolaan, jika banyak departemen atau bagian berada di jaringan yang sama.
Untuk mengatasi masalah tersebut, dibuatlah teknologi VLAN agar jaringan dapat dipecah secara logis menjadi beberapa segmen tanpa harus menggunakan perangkat fisik tambahan.

## Slide 4
PENGERTIAN VLAN
VLAN (Virtual Local Area Network) adalah suatu teknologi jaringan yang memungkinkan pembuatan beberapa jaringan lokal (LAN) secara logis di dalam satu jaringan fisik yang sama.
Dengan VLAN, perangkat-perangkat yang tersebar secara fisik di jaringan dapat dikelompokkan menjadi satu jaringan virtual berdasarkan fungsi, departemen, atau kebutuhan tertentu, tanpa harus dipisahkan secara fisik dengan kabel atau perangkat tambahan.
LContoh sederhana:
Komputer di ruang administrasi dan ruang guru bisa berada dalam jaringan VLAN yang berbeda meskipun menggunakan switch yang sama.

## Slide 5
KEGUNAAN
Beberapa kegunaan utama VLAN yaitu:
  🧩 Meningkatkan keamanan jaringan
  Data antar VLAN tidak bisa langsung diakses tanpa konfigurasi khusus (seperti router atau layer 3 switch).
  ⚡ Mengurangi lalu lintas (broadcast domain)
  Setiap VLAN memiliki domain broadcast sendiri, sehingga lalu lintas jaringan menjadi lebih efisien.
  🧠 Memudahkan manajemen jaringan

## Slide 6
JENIS VLAN
  1. Default VLAN
  VLAN yang secara otomatis dibuat oleh switch saat pertama kali digunakan.
  Biasanya memiliki ID VLAN = 1.
  Semua port switch akan tergabung ke VLAN 1 secara default sebelum dikonfigurasi.
  Biasanya digunakan untuk komunikasi manajemen dasar sebelum VLAN lain dibuat.
  Contoh: Semua perangkat yang baru terhubung ke switch tanpa pengaturan VLAN akan masuk ke VLAN 1.
2. Data VLAN (User VLAN)
VLAN yang digunakan untuk memisahkan lalu lintas data pengguna (seperti komputer, printer, dan perangkat klien lainnya).
Tidak termasuk lalu lintas manajemen atau suara.
Membantu memisahkan jaringan berdasarkan fungsi atau departemen.
Contoh:
VLAN 10 → Admin
VLAN 20 → Guru
VLAN 30 → Siswa

## Slide 7
Kesimpulan
VLAN adalah teknologi penting dalam jaringan modern untuk membagi jaringan besar menjadi beberapa jaringan logis yang lebih kecil, dengan tujuan meningkatkan keamanan, efisiensi, dan kemudahan pengelolaan.

## Slide 8
CARA KERJA
  ⚙️ 1. Konsep Dasar Cara Kerja VLAN
  VLAN bekerja dengan membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis (virtual).
  Artinya, meskipun semua komputer terhubung ke switch fisik yang sama, mereka bisa berada dalam kelompok jaringan (VLAN) yang berbeda dan tidak bisa saling berkomunikasi secara langsung, kecuali melalui router atau Layer 3 switch.
  Komponen Utama dalam Kerja VLAN
  Switch yang mendukung VLAN (Managed Switch)
  Switch ini dapat diatur untuk memisahkan port ke dalam VLAN yang berbeda.
  Port VLAN
  Access Port → terhubung ke perangkat akhir (PC, printer, dll).
  Setiap access port hanya tergabung pada satu VLAN.
  Trunk Port → digunakan untuk menghubungkan antar switch atau ke router.
  Trunk port bisa membawa banyak VLAN sekaligus dengan tag VLAN (802.1Q tagging).
  Tag VLAN (IEEE 802.1Q)
  Setiap frame data (paket) yang melewati trunk port diberi tag VLAN ID, agar switch tujuan tahu paket itu milik VLAN mana.

## Slide 9
TUJUAN
🛡️ 1. Meningkatkan Keamanan Jaringan
  Dengan VLAN, setiap kelompok pengguna (misalnya admin, guru, siswa) dapat dipisahkan secara logis.
  Komputer antar VLAN tidak dapat saling berkomunikasi langsung, kecuali diizinkan melalui router.
  Hal ini mencegah akses data tidak sah antar bagian jaringan.
Contoh:
Siswa tidak bisa mengakses data server guru karena berada di VLAN yang berbeda.

## Slide 10
Disusun oleh Kelompok kana dan miptah
Terima Kasih